DB13

河北省地方标准

DB 13/ XXXXX—XXXX

废塑料回收与再生利用业污染物排放标准

Emission standard of pollutants for Collection and Recycle of Waste Plastics

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布                               XXXX - XX - XX实施

河北省生态环境厅

河北省质量技术监督局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 水污染物排放控制要求	4

5 大气污染物排放控制要求	5

6 污染物监测要求	6

7 达标判定要求	8

8 实施与监督	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由河北省生态环境厅提出并归口。

本标准主要起草单位：河北省生态环境科学研究院、河北省固体废物管理中心、河北海航企业管理咨询有限公司

本标准主要起草人：徐铁兵、马跃涛、何素娟、张婷婷、王宇青、王伟静、李占广、武兰顺、孙玉艳、王宏亮、闫虹、苏亚南、陈雨、夏凡、陈建亮

废塑料回收与再生利用业污染物排放标准

# 范围

本标准规定了废塑料回收与再生利用企业水和大气污染物排放控制要求、监测和监督管理要求。

本标准适用于废塑料回收与再生利用企业水和大气污染物排放管理，以及新建、改建、扩建项目的环境影响评价、环境保护设施设计、排污许可证核发、竣工环境保护验收及其投产后的水和大气污染物排放管理。

本标准不适用于废塑料的焚烧和裂解以及列入国家危险废物名录的废塑料回收与再生利用。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2035  塑料术语及其定义

GB 8978  污水综合排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 15581 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准

GB 31572 合成树脂工业污染物排放标准

GB 37822 挥发性有机物无组织排放控制标准

GB 7494-87 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法

GB 11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

GB/T 4754-2017 国民经济行业分类

GB/T 6920 水质pH值的测定 玻璃电极法

GB/T 11901 水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T 15959 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 微库仑法

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范

HJ/T 399 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

HJ/T 195 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法

HJ/T 199 水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法

HJ/T 83  水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法

HJ/T 397 固定源废气监测技术规范

HJ/T 55 大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 27 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法

HJ 493 水质 样品的保存和管理技术规定

HJ 494 水质 采样技术指导

HJ 495 水质 采样方案设计技术规定

HJ 828 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

HJ 505 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法

HJ 535 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 536 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法

HJ 537 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法

HJ 665 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法

HJ 666 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法

HJ 636 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 667 水质 总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 668 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ 670 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法

HJ 671 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法

HJ 970 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）

HJ 637 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法

HJ 826 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法

HJ 75 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ 836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ 38 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法

HJ 548 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法（暂行）

HJ 549 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法（暂行）

HJ 583 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法

HJ 584 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法

HJ 604 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法

HJ 644 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-吸脱附/气相色谱法-质谱法

HJ 732 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 气袋法

HJ 734 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固定相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法

HJ 759 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法

HJ 919 环境空气 挥发性有机物的测定 便携式傅里叶红外仪法

HJ 1012 环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法

HJ 1013 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法

HJ 1034 排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业

DB13/T 2376 固定污染源废气 颗粒物的测定 β射线法

DB13/2795 大清河流域水污染物排放标准

DB13/2796 子牙河流域水污染物排放标准

DB13/2797 黑龙港及运东流域水污染物排放标准

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

## 废塑料 waste plastics

被废弃的各种塑料制品及塑料材料，包括在塑料及塑料制品生产加工过程中产生的下脚料、边角料和残次品。

## 废塑料的回收 plastics collection

是指以再生利用为目的，对生活、生产以及其他活动中产生的废塑料进行收集的过程。

## 废塑料的再生利用  plastics recovery

将废塑料通过分选、清洗、破碎、干燥、造粒等工序，制成回收再加工塑料颗粒或回收再加工塑料制品的过程。

## 直接排放 direct discharge

排污单位直接向环境水体排放水污染物的行为。

## 间接排放 indirect discharge

排污单位向公共污水处理系统排放水污染物的行为。

## 公共污水处理系统 public wastewater treatment plant

指通过纳污管道等方式收集废水，为两家以上排污单位提供废水处理服务并且排水能够达到相关排放标准要求的企业或机构，包括各种规模和类型的城镇污水处理厂、区域（包括各类工业园区、开发区、工业聚集地等）废水处理厂等，其废水处理程度应达到二级或二级以上。

## 挥发性有机物 volatile organic compounds （VOCS）

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。

在表征VOCS总体排放情况时，根据行业特征和环境管理要求，可采用总挥发性有机物（以TVOC表示）、非甲烷总烃（以NMHC表示）作为污染物控制项目。

## 总挥发性有机物total volatile organic compounds（TVOC）

采用规定的监测方法，对废气中的单项VOCS物质进行测量，加和得到VOCS物质的总量，以单项VOCS物质的质量浓度之和计。实际工作中，应按预期分析结果，对占总量90%以上的单项VOCS物质进行测量，加和得出。

## 非甲烷总烃 non-methane hydrocarbons （NMHC）

采用规定的监测方法，氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和，以碳的质

量浓度计。

## 排气筒高度 stack height

自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度,单位为m。

## 无组织排放 fugitive emission

大气污染物不经过排气筒的无规则排放，包括开放式作业场所逸散，以及通过缝隙、通风口、敞开门窗和类似开口（孔）的排放等。

## 标准状态 standard state

温度为273.15 K，压力为101325 Pa时的状态。本标准规定的大气污染物排放浓度限值均以标准状态下的干气体为基准。

## 企业边界 enterprise boundary

企业或生产设施的法定边界。若难以确定法定边界，则指企业或生产设施的实际占地边界。

## 现有企业 existing facility

本标准实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批或备案的废塑料回收与再生利用企业或生产设施。

## 新建企业 new facility

本标准实施之日起环境影响评价文件通过审批或备案的新建、改建和扩建废塑料回收与再生利用工业建设项目。

# 水污染物排放控制要求

## 分级标准

### 4.1.1 本标准按污水不同的排放去向和不同功能区分为三级，其中一级、二级为直接排放标准，三级为间接排放标准。

### 4.1.2 排入GB3838中Ⅳ类（含）以上水体及其汇水范围内水体的污水，以及排入GB3097中三类（含）以上海域的污水执行一级标准。

### 4.1.3 排入GB3838中Ⅴ类或排入污染控制区水体及其汇水范围内水体的污水，以及排入GB3097中四类海域的污水执行二级标准。

### 4.1.4 排入公共污水处理系统的执行三级标准。公共污水处理系统进水要求严于本标准时，应按照公共污水处理系统要求执行。

### 4.1.5 流域型水污染排放标准规定的水污染物项目严于本标准的，应按照流域水污染物排放标准执行。

## 水污染物排放限值

新建企业自标准实施之日起，现有企业自20**年**月**日起，执行表1规定的污染物排放限值。

水污染物排放限值

单位：mg/L（pH值除外）

| 序号 | 污染物项目 | 直接排放 | 间接排放 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |  |
| 1 | pH值 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 化学需氧量（COD） | 30 | 40 | 500 |  |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | 6 | 10 | 300 |  |
| 4 | 悬浮物 | 10 | 10 | 400 |  |
| 5 | 石油类 | 0.5 | 1.0 | 15 |  |
| 6 | 氨氮（以N计）a | 1.5（3.0） | 2.0（3.5） | 45 |  |
| 7 | 总氮 | 10 | 15 | 70 |  |
| 8 | 总磷 | 0.3 | 0.4 | 8.0 |  |
| 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.3 | 0.3 | 20 |  |
| 10 | 可吸附有机卤化物（AOX）（以Cl计） | 1.0 | 5.0 | 8.0 |  |
| 11 | 单位产品基准排水量（m3/t产品） | 1 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |
| a每年11月1日至次年3月31日执行括号内的排放限值； |

#### 水污染物排放浓度限值适用于单位产品实际排水量不高于单位产品基准排水量的情况。若单位产品实际排水量超过单位产品基准排水量，须按式（1）将实测水污染物浓度换算为水污染物基准排水量排放浓度，并以水污染物基准排水量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。产品产量和排水量统计周期为一个工作日。

(1)

式中：

——水污染物基准排水量排放浓度，mg/L；

——实测排水总量，m3；

——产品产量，t；

——某种产品的单位产品基准排水量，m3/t；

——实测水污染物浓度，mg/L。

若与的比值小于1，则以水污染物实测浓度作为判定排放是否达标的依据。

# 大气污染物排放控制要求

## 有组织排放控制要求

### 有组织排放限值

新建企业自标准实施之日起，现有企业自20**年**月**日起，执行表2规定的污染物排放限值。

大气污染物排放限值

单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 10 | 车间或生产设施排气筒 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 20 |  |
| 3 | TVOC | 40 |  |
| 4 | 苯 | 0.8 |  |
| 5 | 甲苯与二甲苯合计 | 10 |  |
| 6 | 苯乙烯 | 5 |  |
| 7 | 氯化氢 | 10 |  |

### 车间或生产设施应配置VOCS处理设施，其非甲烷总烃去除效率不应低于90%。

### 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度应根据环境影响文件评价确定。

## 无组织排放控制要求

### 无组织排放限值

新建企业自标准实施之日起，现有企业自20**年**月**日起，执行表3规定的污染物排放限值。

企业边界大气污染物浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.5 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 2.0 |
| 3 | TVOC | 2.0 |
| 4 | 苯 | 0.1 |

### 生产工艺设备、废气收集系统以及处理设备应同步运行。废气收集系统或处理设备故障，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。

### 废塑料回收与再生利用工艺应当遵循先进、稳定、无二次污染的原则，优先选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置和生产线。

### 为防止热熔过程发生分解，在热熔过程中应对加热温度进行监控，防止加热温度过高。此外，为控制含氯塑料热熔过程释放含氯气体，其加热过程应低于185℃。

### 粉状、粒状物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加，无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCS废气收集处理系统。

### 物料混合、搅拌、研磨、造粒、加工成型（挤出、注塑、压制、压延等）等工艺过程中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至除尘设施、VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至除尘设施、VOCS废气收集处理系统。

# 污染物监测要求

一般要求

企业应按照环境监测有关法律法规规定及HJ819、HJ1034等要求，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况及对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。

企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

对企业排放的废水和废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行，如有废水、废气处理设施的，应在处理设施后监测。根据企业使用的原料、生产工艺过程、生产的产品、副产品等，确定需要监测的污染物项目。

本标准实施后国家发布的污染物监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用于本标准相应污 染物的测定。

水污染物监测与分析

水污染物的监测采样按HJ/T 91、HJ 493、HJ 494、HJ 495等规定执行。

对企业排放水污染物浓度的测定釆用表4所列的方法标准。

水污染物测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 水质pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920 |
| 2 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901 |
| 3 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828 |
|  |  | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 | HJ/T 399 |
| 4 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | HJ 505 |
| 5 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 | HJ 536 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法 | HJ 665 |
|  |  | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 | HJ 666 |
| 6 | 总氮 | 水质 总氮测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636 |
|  |  | 水质总氮的测定 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199 |
|  |  | 水质总氮的测定 连续流动-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 667 |
|  |  | 水质总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 668 |
| 7 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893 |
|  |  | 水质磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 | HJ 670 |
|  |  | 水质总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 | HJ 671 |
| 8 | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） | HJ 970 |
|  |  | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637 |
| 9 | 可吸附有机卤化物 | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 微库仑法 | GB/T 15959 |
|  |  | 水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 | HJ/T 83 |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494-87 |
|  |  | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 | HJ 826 |

大气污染物监测与分析

排气筒中大气污染物的监测采样按GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732和HJ 75规定执行；大气污染物无组织排放的监测采样按HJ/T 55规定执行。

对企业排放大气污染物浓度的测定采用表5所列的方法标准。

大气污染物测定方法标准

| 序号 | 污染物项目 | 测定方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836 |
|  |  | 固定污染源废气 颗粒物的测定 β 射线法a | DB13/T 2376 |
| 2 | 非甲烷总烃 （NMHC） | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38 |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 气袋法 | HJ 732 |
|  |  | 环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 | HJ 1012 |
|  |  | 固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 | HJ 1013 |
| 3 | TVOC | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的采样-气袋法 | HJ 732 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 便携式傅里叶红外仪法 | HJ 919 |
| 4 | 苯 甲苯 二甲苯 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ 583 |
|  |  | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 644 |
|  |  | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ 734 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ 759 |
|  |  | 环境空气 挥发性有机物的测定 便携式傅里叶红外仪法 | HJ 919 |
| 5 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27 |
|  |  | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 | HJ 548 |
|  |  | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 | HJ 549 |
| a 国家发布固定污染源废气 颗粒物的测定 β 射线法后，DB13/T 2376 不再执行。 |

# 达标判定要求

采用手工监测或在线监测时，按照相关监测规范要求获取的监测结果超过本标准规定的限值，判定为超标。

各级生态环境主管部门在对企业进行监督性检查时，可以将现场即时采样或监测的结果作为判定

排污行为是否符合排放标准以及实施相关环境保护管理措施的依据。

国家对达标判定另有要求的，从其规定。

# 实施与监督

本标准由县级以上人民政府生态环境行政主管部门负责监督实施。

本标准中未作规定的内容和要求，按现行相应标准执行。新制定或新修订的国家或地方标准排放限值要求严于本标准的，执行相应标准限值要求。

企业是实施排放控制标准的责任主体，应采取必要措施保证污染防治设施正常运行，达到本标准规定的污染物排放控制要求。

_________________________________