ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB13

河   北   省   地   方   标   准

DB13/xxxx—xxxx

废塑料回收与再生利用污染控制技术规范

Technical Specifications for Pollution Control during Collection

and Recycle of Waste Plastics

（征求意见稿）

| 201X- XX -XX发布 | 201X- XX -XX实施 |
| --- | --- |
| 河 北 省 生 态 环 境 厅 河 北 省 质 量 技 术 监 督 局 | 发 布 |  |

DBXX/ XXXXX—XXXX

目  次

前  言	I

1  适用范围	2

2  规范性引用文件	2

3  术语和定义	3

4  项目建设的技术要求	3

5  废塑料回收要求	4

6  废塑料再生利用要求	4

7  污染控制要求	5

8  环境应急措施	6

9 监督与管理	6

DBXX/ XXXXX—XXXX

# 前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由河北省生态环境厅提出并归口。

本标准主要起草单位：河北省生态环境科学研究院、河北省固体废物管理中心、河北海航企业管理咨询有限公司

本标准主要起草人：徐铁兵、马跃涛、何素娟、张婷婷、王宇青、王伟静、李占广、武兰顺、孙玉艳、王宏亮、闫虹、苏亚南、陈雨、夏凡、陈建亮

废塑料回收与再生利用污染控制技术规范

# 1  适用范围

本标准规定了废塑料回收与再生利用过程的污染控制和环境保护监督管理要求。

本标准适用于包括聚乙烯（PE）塑料、聚丙烯（PP）塑料、聚苯乙烯（PS）塑料、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）塑料、聚氯乙烯（PVC）塑料以及聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）塑料在内的废塑料回收与再生利用过程，其他废塑料品种可参考本标准。

本标准不适用于废塑料的焚烧和裂解以及列入国家危险废物名录的废塑料回收与再生利用。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2035 塑料术语及其定义

GB 8978 污水综合排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界噪声标准

GB 14554恶臭污染物排放标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 31962 污水排入城镇下水道水质标准

GB/T 16288 塑料包装制品回收标志

GB/T 37821废塑料再生利用技术规范

HJ/T 364 废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）

SB/T 11149 废塑料回收分选技术规范

DB13/1082 废塑料回收再加工生产技术规范

DB37/T1865 废塑料资源化行业污染防治技术政策

DB13/xxxx 废塑料回收与再生利用业污染物排放标准

《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（国家发展改革委 生态环境部发改环资〔2020〕80号）

《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环保部、发展改革委、商务部公告[2012] 第55号）

《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息部公告[2015]第81号）

《国家危险废物名录》

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

废塑料

是指被废弃的各种塑料制品及塑料材料，包括在塑料及塑料制品生产加工过程中产生的下脚料、边角料和残次品。

3.2

废塑料的回收

是指以再生利用为目的，对生活、生产以及其他活动中产生的废塑料进行收集的过程。

3.3

废塑料的再生利用

将废塑料通过分选、清洗、破碎、干燥、造粒等工序，制成回收再加工塑料颗粒或回收再加工塑料制品的过程。

3.4

含卤素塑料

是指树脂中含有或在合成和加工过程中加入了卤族元素的原料。

# 4  项目建设的技术要求

4.1 选址

4.1.1新建和改扩建废塑料回收与再生利用项目必须符合国家法律法规、产业政策和行业发展规划，符合土地利用规划、城乡建设规划、生态环境保护规划及污染防治规划等，严格执行环境影响评价制度，未经审批的项目，不得建设和组织生产。

4.1.2 鼓励废塑料回收与再生利用企业集中生产和集中治污。在具备环保承载能力、资源充足的地区建立工业园区，聚集废塑料回收与再生利用企业集中生产或承接企业转移；工业园区应建设污水集中处理设施，对园区内企业污水统一收集、集中处理，稳定达标排放。新、改扩建企业应进入依法合规设立的工业园区，鼓励园区外的企业迁入园区；提升现有园区水平。

4.1.3禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，新建废塑料回收与再生利用企业。已在上述区域内开工建设、投产运营的废塑料回收与再生利用企业，要通过搬迁、转产等方式退出。

4.2布局

4.2.1 新建和改扩建废塑料回收与再生利用企业必须建有围墙。应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、污染控制区(包括不可利用的废物的贮存和处理区)。所有功能区必须有封闭或半封闭设施，必须设置防风、防雨、防渗、防火措施。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。

4.2.2企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。

# 5  废塑料回收要求

5.1  废塑料回收

5.1.1 废塑料的回收应按原料化学成分进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。

5.1.2 含卤素废塑料的回收应与其他废塑料分开进行。

5.1.3 废塑料的种类鉴别可采用物理鉴别法、化学鉴别法和光谱分析鉴别法。

5.1.4 废塑料的回收过程不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备。

5.1.5 废塑料的回收过程中应避免遗洒。

5.1.6废塑料的回收中转或贮存场所须配备相应的污染防治设施和设备。

5.2废塑料包装和运输

5.2.1废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料。

5.2.2废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗撒。

5.2.3包装物表面应有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。废塑料回收和种类标志执行GB/T 16288。

5.3废塑料贮存

5.3.1不同种类、不同来源的废塑料，应分开存放。

5.3.2 废塑料应存放在封闭或半封闭的场所，场所应防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散，符合GB18599相关要求。

# 6  废塑料再生利用要求

6.1 分选

6.1.1废塑料分选应遵循先进、稳定、无二次污染等原则，应采用节水、节能、高效、低污染的先进技术和装备。

6.1.2 应采用密度分选、旋风分选、摇床分选等技术，目标塑料分选率≥90%。

6.1.3 宜使用静电分选、近红外分选、X-射线分选等先进技术，目标塑料分选率≥95%。

6.1.4 应选择低毒、无害的助剂分选塑料。

6.1.5 分选废水应集中收集处理，不得未经处理直接排放。

6.1.6 采用密度分选工艺应有高浓度盐水处理方案和措施。

6.2 破碎

6.2.1 破碎过程宜采用高效节能工艺技术及设备。

6.2.2 干法破碎过程应配有粉尘收集和降噪设备。

6.2.3 采用湿法破碎工艺应对废水进行收集、处理后循环使用。

6.3 清洗

6.3.1 废塑料的清洗场地应作防水、防渗漏处理，有特殊要求的地面作防腐蚀处理。

6.3.2宜采用节水清洗工艺，清洗废水应统一收集、分类处理或集中处理，处理后应梯级利用或循环使用。

6.3.3 应使用低残留、环境友好型清洗剂，不得使用有毒有害和国家严令禁止的清洗剂。

6.3.4 厂内处理后的排放废水需满足相关标准要求。

6.4 干燥

6.4.1 宜采用离心脱水、鼓风干燥、流化床干燥等工艺，应使用低能耗设备。

6.4.2 干燥废气应集中收集，进入废气处理设施处理，不得随意排放。

6.5 造粒

6.5.1 应采用节能熔融造粒技术

6.5.2 造粒过程中，推荐使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。废弃滤网、熔融残渣应收集处理。

# 7  污染控制要求

7.1 废气

废塑料处理和再生利用过程中产生的废气应设置全密闭收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。应根据废气的性质，采用催化氧化、活性炭吸附、喷淋等处理技术。如再生利用过程的废气中含氯化氢等酸性气体，应增加喷淋处理设施，喷淋处理产生的污水按7.2执行。

7.2废水

废塑料处理过程中产生的生产废水和生活污水，企业应有配套的废水收集和预处理设施。收集到的清洗废水、分选废水、冷却水等，应根据废水污染物的情况选择分别处理或集中处理。废水处理应采用物化、生化组合处理工艺、膜处理等技术，减少药剂的使用和污泥的产生。每吨废塑料综合新鲜水消耗参照GB/T37821执行。

7.3固废

废塑料处理和再生利用过程中产生的固体废物，属于一般工业固体废物的应执行GB18599，属于危险废物的交由有关危险废物处理资质单位处理。

废水处理过程产生的污泥，企业可自行处理，或交由污泥处理企业处理，不得随意丢弃。

7.4噪声

废塑料处理和再生利用过程中应控制噪声污染，排放噪声应符合GB12348的规定。

# 8  环境应急措施

8.1 废塑料再生利用企业的污水处理应设置水质在线监测系统，并建设事故排放池，避免事故排放对周围水环境的影响。

8.2 废塑料的生产和贮存场所应配备消防灭火设施和通信报警装置。

8.3 废塑料回收与再生利用企业应建立环境污染预防机制和处理突发环境污染事故的应急预案。

# 9 监督与管理

9.1新建、改扩建企业，应按照有关法律法规要求履行建设项目环境管理审批程序，落实污染防治措施，按照设计、施工、投产“三同时”原则建设污染治理设施和节能降耗设施。

9.2 从事废塑料回收与再生利用的企业需具备排污许可证。

9.3企业内部应设立环境管理与监测机构，建立环境保护监测制度。不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家或行业标准，并做好监测记录及特殊情况记录。

9.4企业应建立环保治理设施和生产设备运行管理档案，并设专人管理。

9.5本标准中未作规定的内容和要求，按现行相应标准执行。