| 河北省地方标准 DB13/ -2022 |
| --- |
| 耐火材料工业大气污染物排放标准 （征求意见稿） |
| 2022- - 发布 | 2022- - 实施 |
|  | 河北省生态环境厅 | 发布 |
|  | 河北省市场监督管理局 |  |

目    次

前言  	II

1     适用范围	1

2   规范性引用文件	1

3   术语和定义	2

4   大气污染物排放限值及控制要求	3

5   大气污染物监测	4

6   达标判定要求	5

7   实施与监督	6

前    言

本标准按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由河北省生态环境厅提出并归口。

本标准为首次发布。

本标准起草单位：河北省生态环境保护技术服务中心

本标准主要起草人：.......。

本标准由河北省人民政府于□□年□月□日批准。

耐火材料工业大气污染物排放标准

1  适用范围

本标准规定了耐火材料工业企业或生产设施的大气污染物排放限值及控制要求、大气污染物监测、达标判定要求和实施与监督。

本标准适用于现有耐火材料工业企业或生产设施的大气污染物排放管理，以及新建、改建及扩建的耐火材料工业企业或生产设施建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、环境保护竣工验收、排污许可核发及其投产后的大气污染物排放管理。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB/T 15432 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 |
| --- | --- |
| GB/T 16157 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |
| HJ 38 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 |
| HJ/T 42 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 |
| HJ/T 43 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
| HJ/T 55 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 |
| HJ/T56 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 |
| HJ 57 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 |
| HJ 75 | 固定污染源废气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 |
| HJ 76 | 固定污染源废气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法 |
| HJ/T 373 | 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行） |
| HJ/T 397 | 固定源废气监测技术规范 |
| HJ 482 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |
| HJ 483 | 环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 |
| HJ 533 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |
| HJ 604 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 |
| HJ 629 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 |
| HJ 692 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 |
| HJ 693 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 |
| HJ 732 | 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法 |
| HJ 819 | 排污单位自行监测技术指南 总则 |
| HJ 836 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 |
| HJ 944 | 排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行） |
| HJ 945.1 | 国家大气污染物排放标准制订技术导则 |
| HJ1121 | 排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑 |
| HJ 1131 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 |
| HJ 1132 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 |
| 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28 号） |
| 《环境监测管理办法》（国家环境保护总局令第39 号） |

# 3  术语和定义

GB39726、HJ 945.1界定的下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB39726、HJ 945.1中的某些术语和定义。

3.1   耐火材料工业

用无机非金属原料经过破碎、磨粉、加工、配料、烧成或熔融等单一或组合工序而制成各种耐火原料或耐火制品的工业。

## 3.2   现有企业

指本标准实施之日前，己建成投产或环境影响评价文件己通过审批的耐火材料工业企业或生产设施。

## 3.3   新建企业

指本标准实施之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建耐火材料工业企业或生产设施建设项目。

## 3.4   标准状态

指温度273.15K，压力为101325Pa时的状态。本标准规定的各项标准值，均以标准状态下的干空气为基准。

[GB39726-2020，定义3.28]

## 3.5   排气筒高度

指自排气筒（或其主体建筑构造）所在的地平面至排气筒出口计的高度，单位为m。

[GB39726-2020，定义3.10]

## 3.6   氧含量

燃料燃烧时，烟气中含有的多余的自由氧，通常以干基容积百分数表示。

[HJ 945.1-2018，术语和定义3.11]

## 3.7   基准氧含量

用于折算燃烧源大气污染物排放浓度而规定的氧含量的基准值。

[HJ 945.1-2018，术语和定义3.12]

## 3.8   企业边界

企业或生产设施的法定边界。难以确定法定边界的，指企业或生产设施的实际占地边界。

[GB 39726-2020，术语和定义3.30]

## 3.9   无组织排放

大气污染物不经过排气筒的无规则排放，包括开放式作业场所逸散，以及通过缝隙、通风口、敞开门窗和类似开口（孔）的排放等。

[GB 39726-2020，术语和定义3.22]

## 3.10   封闭

利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。

[GB 39726-2020，术语和定义3.24]

## 3.11  密闭

污染物质不与环境空气接触，或通过密封材料、密封设备与环境空气隔离的状态或作业方式。

[GB 39726-2020，术语和定义3.23]

3.12  挥发性有机物

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。

在表征VOCs总体排放情况时，根据行业特征和环境管理要求，可采用总挥发性有机物（以TVOC表示）、非甲烷总烃（以NMHC表示）作为污染物控制项目。

[GB 39726-2020，术语和定义3.18]

3.13  非甲烷总烃

采用规定的监测方法，氢火焰离子化检测器有响应的除甲烷外的气态有机化合物的总和，以碳的质量浓度计。

[GB 39726-2020，术语和定义3.20]

# 4  大气污染物排放限值及控制要求

4.1   有组织排放限值

4.1.1   新建企业自本标准实施之日起，执行表1规定的大气污染物排放限值。

4.1.2   现有企业自2023年    月    日起，执行表1规定的大气污染物排放限值。

表1  大气污染物有组织排放限值

单位：mg/m3

| 受控工艺或设备 | 污染物排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 （以NO2计） | 氨 | 非甲烷总烃 |  |
| 干燥工序 | 采用独立热源 | 10 | 50 | 50 | 8b | 30c | 车间或生产设施排气筒 |
| 烧成工序 | 隧道窑、梭式窑、竖窑、回转窑等 | ≦1700℃a | 10 | 50 | 100 | 8b | 30c |  |
|  |  | 〉1700℃a |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 高温电熔炉 | 10 | - | 300 | 8b | 30c |  |
| 原料破碎、粉磨、筛分、配料、成型等生产工序 | 10 | - | - | - | 30c |  |
| a 指最高烧成温度值。 b 适用于使用氨水、尿素等作为还原剂去除烟气中氮氧化物的情形。 c适用于热线切割有机材料和以树脂等为结合剂的生产工艺。 |

## 4.2   无组织排放控制要求

4.2.1  在保障生产安全的前提下，粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊或密闭车厢等方式输送，输送过程中产尘点采取有效抑尘措施，并对物料采取覆盖、喷淋（雾）等抑尘措施；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取覆盖、喷淋（雾）等抑尘措施；产品装卸点应采取喷淋（雾）等有效抑尘措施。

4.2.2  各种物料的破碎、筛分、配料、混合搅拌、制备成型等产尘工序应在封闭厂房内进行，并配备除尘设施。物料转运过程中各落料点应设置集气罩，并配备除尘设施。除尘器卸灰口应采取遮挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面，应采用避免产生二次污染的方式收集和转运。

4.2.3  脱硝系统氨的储存、卸载、输送、制备等过程应密闭，并采取氨气泄漏检测措施。

4.2.4  优先使用低VOCs含量的物料；涉及VOCs的物料应密闭储存,排放VOCs的生产工序应在密闭空间或负压条件下操作实施,对产生的含VOCs废气进行净化处理。

4.2.5  厂区道路应硬化，并采取清扫、洒水等措施保持清洁；入厂散装物料运输车辆采取封闭车厢或苫盖严密措施。

4.2.6  新建企业自本标准实施之日起，执行表2规定的企业边界大气污染物无组织排放限值。

4.2.7  现有企业自2023年   月   日起，执行表2规定的企业边界大气污染物无组织排放限值。

表2	企业边界大气污染物无组织排放限值

| 污染物项目 | 限值 | 监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物a | 0.5mg/m3 | 符合HJ/T 55的要求，上风向设置参照点，下风向设置监控点。 |
| 非甲烷总烃 | 2.0mg/m3 | 企业边界任何1小时大气污染物平均浓度 |
| a监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值。 |

## 4.3    大气污染物收集与排放

4.3.1   产生大气污染物的生产工艺和装置应设立局部或整体气体收集系统和净化处理装置。

4.3.2  废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。故障或检修情况应在一定时限内报送属地生态环境部门，逾期未报送视为未正常运行废气收集系统或污染治理设施。

4.3.3  排气筒高度应不低于15m，排气筒具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。

# 5  大气污染物监测

## 5.1    监测要求

5.1.1   企业应按照环境监测有关法律法规规定及HJ 819、HJ 1121等要求，建立企业监测制度，制定监测方案，对污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

5.1.2   新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备，按有关法律和污染源自动监控管理的规定执行，并按照HJ 75的要求定期对自动监测设备进行校准、维护、校验等。

5.1.3  企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

5.1.4   大气污染物监测应在规定的监控位置进行，有废气处理设施的，应在处理设施后端监测。

5.1.5  当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求。若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。

## 5.2    监测采样与分析方法

5.2.1  排气筒中大气污染物的监测采样按 GB/T 16157、HJ/T 397和HJ 75、HJ 76规定执行；大气污染物无组织排放的监测采样按HJ/T 55规定执行。

5.2.2   对大气污染物的监测，应按照HJ/T 373的要求进行质量保证和质量控制。

5.2.3   大气污染物的分析测定应按照表3所列技术规范的适用范围，选择适宜的测定方法。

5.2.4  本标准实施后国家发布的污染物监测技术规范，如适用性满足要求，同样适用于本标准相应污染物的测定。

表3	大气污染物浓度测定技术规范

| 序号 | 污染物项目 | 技术规范名称 | 技术规范编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432 |
|  |  | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
|  |  | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | HJ 75 |
|  |  | 固定污染源废气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法 | HJ 76 |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836 |
| 2 | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 | HJ/T 56 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57 |
|  |  | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | HJ 75 |
|  |  | 固定污染源废气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法 | HJ 76 |
|  |  | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 482 |
|  |  | 环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ 483 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 | HJ 629 |
|  |  | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1131 |
| 3 | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
|  |  | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 |
|  |  | 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范 | HJ 75 |
|  |  | 固定污染源废气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法 | HJ 76 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 | HJ 692 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693 |
|  |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1132 |
| 4 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533 |
| 5 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38 |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604 |

# 6  达标判定要求

6.1 对于有组织排放、无组织排放，采用手工监测或在线监测时，按照相关监测规范要求测得的任意1小时平均浓度值超过本标准规定的限值，判定为超标。

6.2 干燥窑、隧道窑、梭式窑、竖窑、回转窑等烟气基准氧含量为18%，实测干燥窑、隧道窑、梭式窑、竖窑、回转窑等的大气污染物排放浓度，应按式（1）换算为基准氧含量条件下的大气污染物基准排放浓度，并以此作为达标判定依据。其他生产设施排气以实测排放浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。

..............................................

式中：

——大气污染物基准氧含量排放浓度，mg/m3；

——干烟气基准氧含量，%；

——实测的大气污染物排放浓度，mg/m3。

——实测的干烟气氧含量，%；

6.3若同一时段同一监测监控点位的现场手工监测数据与有效自动监测数据不一致，优先使用符合法定监测规范和监测方法标准的现场手工监测数据。

6.4启动、停机或者事故等非正常情况下，符合相关达标判定管理规定的自动监测数据，可不认定为污染物超标排放。

6.5国家对达标判定另有要求的，从其规定。

# 7  实施与监督

7.1  本标准由县级以上人民政府生态环境主管部门负责监督实施。

7.2 本标准中未作规定的内容和要求，按现行相应标准执行。国家或地方标准排放限值要求严于本标准的，执行相应标准限值要求。

7.3 在任何情况下，耐火材料工业企业均应遵守本标准的污染物排放控制要求，采取必要措施保证污染防治设施正常运行。

# Text boxes

（1）