DB13

DB13/XXX -XXXX

河北省地方标准

灰尘自然沉降量环境质量标准

(征求意见稿)

2016-  -  发布

2016-  -  实施

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由河北省环境保护厅提出。

本标准是对《灰尘自然沉降量环境质量标准》（DB 13/339-1997）的修订。

本标准首次发布于1997年，原标准起草单位为河北省环境监测中心站，本次为第一次修订。对灰尘自然沉降量标准的限值及其分级进行了修订。

自本标准实施之日起，原河北省环境保护局、河北省质量技术监督局1997年12月28日批准、发布的河北省地方标准《灰尘自然沉降量环境质量标准》（DB 13/339-1997）废止。

本标准起草单位：河北省环境监测中心站、承德市环境保护局。

本标准主要起草人：谢剑锋、侯冬利、刘文凯、董立鹏、崔超、孙硕、胡英梅、苏海燕、张玮、宋岚、王晓坤、任汉英。

本标准由河北省人民政府2016年□□月□□日批准。

本标准自2017年□□月□□日起实施。

本标准由河北省环境保护厅负责解释。

灰尘自然沉降量环境质量标准

# 1. 适用范围

# 本标准规定了大气污染物灰尘自然沉降量的限值、监测和监控要求，以及标准的实施和监督内容。

# 本标准适用于河北省范围内环境空气中灰尘自然沉降量的控制及环境空气质量评价。

# 2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本标准。

GB/T 15265  环境空气 降尘的测定 重量法

# 3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

环境空气质量功能区：为保护生态环境和人群健康的基本要求而划分的环境空气质量保护区。

灰尘自然沉降量（简称沉降量）：指空气中自然降落于地面的颗粒物在一定的时间、面积上的数量。单位为：吨/平方公里·月。

# 4. 灰尘自然沉降量限值

环境空气功能区分为二类：一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。

一类区适用一级浓度限值，二类区适用二级浓度限值。一、二类环境空气功能区灰尘自然沉降量标准限值见表1。

表1灰尘自然沉降量限值       单位为：t/(km2·30d)

| 标准级别 | 浓度限值 | 取值时间 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 8 | 月值或 年平均月值 |
| 二级 | 11 |  |

# 5. 监测要求

5.1 采样和分析方法

灰尘自然沉降量监测中的采样点设置、采样环境、采样高度、采样周期与频率及分析方法，按《环境空气 降尘的测定 重量法》（GB/T 15265）规定执行。

5.2 数据统计的有效性

5.2.1 月值

每月至少有70%以上的监测点有30d±2d的实测值。

5.2.2 年平均月值

应对当年12个月的监测值进行算数平均。

# 6. 监督与实施

本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

# Text boxes

发布

河北省质量技术监督局

河北省环境保护厅