ICS 13.040.40

Z 60

DB13

河北省地方标准

DB13/ XXXX—201□

青霉素类制药挥发性有机物和恶臭特征污染物排放标准

（征求意见稿）

-  - 发布                                                    实施

前    言

本标准根据《中华人民共和国大气污染防治法》第七条之规定，结合河北省的实际情况给出的规则起草。

本标准的第4章和第5章内容为强制性，其余为推荐性。

本标准由河北省环境保护厅提出。

本标准起草单位：河北科技大学。

本标准主要起草人：郭斌、任爱玲、赵文霞、宋玉、韩静、段二红、杜昭。

本标准由河北省环境保护厅负责解释。

青霉素类制药挥发性有机物和恶臭排放标准

# 1  适用范围

本标准规定了青霉素制药企业产生的挥发性有机物(VOCs)和恶臭污染物排放的标准值。青霉素制药企业是指生产青霉素工业盐及6APA的制药企业。

本标准适用于河北省现有、新建、改建及扩建的青霉素制药企业或生产设施建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的大气中挥发性有机物和恶臭污染物质的防治和管理。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095  环境空气质量标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB14554-1993  恶臭污染物排放标准

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 76  固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法

GBZ/T 160.42-2007  《工作场所空气有毒物质测定》

# 3  术语和定义

下列术语和定语适用于本标准。

## 3.1  青霉素

青霉素是指从青霉菌培养液中提制的含有青霉烷、能破坏细菌的细胞壁并在细菌细胞的繁殖期起杀菌作用的一类抗生素。又被称为：青霉素G、peillinG、盘尼西林、青霉素钠、苄青霉素钠、青霉素钾、苄青霉素钾。

## 3.2  标准状态

温度为273K，压力为101325 Pa时的状态。本标准规定的各项标准值，均以标准状态下的干空气为基准。

## 3.3  挥发性有机物

在101325 Pa 标准大气压下，任何沸点低于或等于250℃ 的有机化合物，简称VOCs。

## 3.4  现有污染源和新污染源

现有污染源指本标准实施日起已投产或环境影响评价文件已通过审批的青霉素生产设施。

新污染源指本标准实施日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建青霉素生产设施。

## 3.5  无组织排放监控浓度限值

指依照GB 16297附录C的规定设立的监控点，各监控点的污染物浓度在任何1h的平均值不得超过的限值。

# 4  污染物排放控制要求

4.1  现有污染源（指标准实施日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的企业或生产设施，以下简称现有源）和新污染源（指标准实施日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建企业或生产设施，以下简称新源），执行表1中规定的挥发性有机物排放限值。

4.2  恶臭污染物的排放执行表2中的规定。

4.3  自标准实施后，总挥发性有机物处理设施的处理效率执行表3规定的最低处理效率限值。

表1  挥发性有机污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度mg/Nm3 | 最高允许排放速率 kg/h | 无组织排放监控浓度限值mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有源 | 新源 | 排气筒高度（m） | 现有源 | 新源 | 现有源 | 新源 |
| 1 | 乙酸丁酯 | 250 | 200 | 15 | 1.58 | 1.27 | - | - |
|  |  |  |  | 20 | 3.17 | 2.53 |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 8.45 | 6.76 |  |  |
| 2 | 正丁醇 | 120 | 100 | 15 | 1.15 | 0.92 | - | - |
|  |  |  |  | 20 | 2.30 | 1.84 |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 6.14 | 4.92 |  |  |
| 3 | TVOC | 400 | 320 | 15 | 13.88 | 11.10 | 6 | 5 |
|  |  |  |  | 20 | 27.75 | 22.20 |  |  |
|  |  |  |  | 30 | 74.01 | 59.21 |  |  |

表2  恶臭污染物排放限值

| 污染物 | 最高允许排放限值 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度 | 现有源 | 新源 | 现有源 | 新源 |
| 臭气浓度 | ≥15m | 3000 | 2000 | 20 | 10 |

表3  挥发性有机物(VOCs)处理设施的最低处理效率

| 适用范围 | 最低处理效率1 |
| --- | --- |
| 年排放量2>900Kg/a | 90% |
| 1 最低处理效率的计算见公式4.2.5 2 指车间工艺废气中总挥发性有机物年排放量，可按照有机溶剂中VOCs年使用量与年回收量的差值，通过物料衡算法计算。 |

## 4.2  其他控制要求

4.2.1  产生挥发性有机物和恶臭污染物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和集中净化处理装置，净化后的气体由排气筒排放。

4.2.2  一般要求排气筒高度不低于15m，并高出周围200m半径范围的建筑3m以上，不能达到要求的排气筒，应按排放限值严格50%执行。

4.2.3  盛放有机溶剂及易挥发溶剂的容器必须安装密封盖。

4.2.4  生产设施应采取合理的通风措施，不得故意稀释排放。

4.2.5  总挥发性有机物处理设施的最低处理效率（η）的计算公式如下：

C前——处理设施前的挥发性有机废气浓度，mg/m3；

Q前——处理设施前的排气流量，Nm3/h；

C后——处理设施后的挥发性有机废气浓度，mg/m3；

Q后——处理设施前的排气流量，Nm3/h。

# 5  污染物监测要求

## 5.1  采样

5.1.1  排气筒中污染物监测的采样时间和频次、数目等要求，按GB/T16157中的规定执行。

5.1.2  企业边界污染物监测的采样时间和频次、数目等要求，按GB16297附录C和HJ/T55中的规定执行。

## 5.2  监测工况的要求

5.2.1  在对污染源的日常监督性监测中，采样期间的工况应与当时的运行工况相同，排污单位的人员和实施监测的人员都不应任意改变当时的运行工况。

5.2.2  建设项目环境保护设施竣工验收监测的工况要求按照国家环境保护总局制定的建设项目环境保护设施竣工验收监测办法执行。

## 5.3  分析方法

污染物的分析方法按表3执行。

表3  污染物的分析方法

| 序号 | 污染物 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675 |
| 2 | 乙酸丁酯 | 气相色谱法 | 1） |
| 3 | 正丁醇 | 气相色谱法 | 1） |
| 4 | TVOC | 热脱附-气相色谱-质谱法 | 2） |
|  |  | 采样管采样-气相色谱-质谱法 | 2） |
| 注：分析方法中未列出国标或地标的暂时采用下列方法，待国家标准方法或地方标准方法颁布后执行国家标准或地方标准： 1) 《工作场所空气有毒物质测定》GBZ/T 160.42-2007 2) 《空气和废气监测分析方法》（第四版），中国环境科学出版社，2003。 |

# 6  标准的实施与监督

本标准由省和市区、县人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施。

# Text boxes

河 北 省 环 境 保 护 厅

河 北 省 质 量 技 术 监 督 局

发 布